## Slide 1: Регулятор функций Френкеля I типа
Работу выполнили :
Чегаева Алиса
Батаева Анастасия
Янгибаева Александра
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 2: Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
Клинические этапы работы
Лабораторные этапы работы
Клинические этапы работы
Клинический пример
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 3: Введение
Регулятор функций Френкеля I типа, показания к применению и принцип действия
Метод Френкеля применяется для лечения дистальной окклюзии в периодах активного роста челюстей. Сущность его заключается в устранении давления губ и щек на альвеолярные отростки и зубные ряды в участках их недоразвития, в нормализации смыкания губ, положения языка, их функций и взаимоотношений. Френкель предложил ортодонтический аппарат - регулятор функций. Основные его части - губные пелоты и щечные щиты - располагаются в преддверии полости рта, в связи с чем объем полости рта не уменьшается, что способствует нормализации положения и функции языка. Регулятор функций Френкеля I типа (FR1) применяют для устранения аномалий положения передних зубов при нейтральном смыкании первых постоянных моляров и дистальной окклюзии, сочетающейся с сужением зубных рядов, протрузией передних зубов верхней челюсти, вертикальными аномалиями прикуса
Наилучший возраст для лечения сагиттальных аномалий прикуса, в том числе дистоокклюзии, 5-9 лет для мальчиков и девочек, а также 12-15 лет для мальчиков и 10-13 лет для девочек, т.е. период предпубертатного и пубертатного роста.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 4
Регулятор функций состоит: из двух щечных щитов, соединенных между собой небным бюгелем; двух нижнегубных пелотов, соединяющей их скобы и двух кронштейнов, а также вестибулярной дуги на резцы верхней челюсти и двух крючков на клыки. С внутренней стороны зубных рядов находится лингвальная дуга или пластмассовый щит с пружинами, расположенными в переднем участке нижнего зубного ряда.
По мнению Р. Френкеля, без механического воздействия на зубные ряды исправить аномалию прикуса трудно, поэтому необходимо вводить в регулятор механически действующие элементы, активно перемещающие зубы: вестибулярную дугу на резцы верхней челюсти; крючки на клыки верхней челюсти; лингвальную дугу или щит с пружинами на передние зубы нижней челюсти.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 5: Клинические этапы работы
I этап клинической работы
III этап клинической работы
II этап клинической работы
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 6: I этап клинической работы
Определение плана лечения - анализ формы профиля лица при выдвижении нижней челюсти до физиологического соотношения первых постоянных моляров
1- выпуклый профиль лица, недоразвитие нижней челюсти, провисание дна полости рта в результате глоссоптоза, напряженное смыкание губ; 2- после выдвижения нижней челюсти - гармоничный профиль лица; показано лечение с помощью регулятора функций Френкеля I типа.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 7: II этап клинической работы
Получение оттисков с челюстей и изготовление рабочих моделей
Используют стандартные перфорированные оттискные ложки. По показаниям удлиняют воском вестибулярный край ложки для нижней челюсти в переднем участке. Применяют в основном альгинатные оттискные материалы.
На моделях челюстей должны быть четко отображены зубные ряды, твердое небо, бугры верхней челюсти, вестибулярная и оральная поверхности альвеолярных отростков и переходные складки слизистой оболочки, особенно в переднем участке нижней челюсти и в ретромолярных областях.
При отливке гипсовых моделей челюстей и их открывании важно сохранить объемное отображение переходной складки слизистой оболочки на всем ее протяжении; обеспечить высоту цоколя моделей челюстей для последующей гравировки гипса на верхней челюсти - в области клыков и первых премоляров; на нижней - в переднем вестибулярном участке для нижнегубных пелотов.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 8: Ill этап клинической работы
Определение конструктивного прикуса
На модели верхней челюсти готовят базис из воска или пластмассы, перекрывающий жевательную поверхность боковых зубов. На нем располагают прикусной валик из воска и определяют конструктивный прикус. При глубоком резцовом перекрытии и нейтральном смыкании моляров резцы устанавливают в краевом смыкании.
При сагиттальном нарушении окклюзии до 0,5 ширины коронок первых постоянных моляров нижнюю челюсть выдвигают на 5-5,5 мм или до краевого смыкания резцов. Боковые зубы разобщают до 4-5,5 мм. При этом ориентируются на высоту нижней части лица и возможность свободного смыкания губ,
При несоответствии смыкания моляров более 0,5 ширины их коронок нижнюю челюсть выдвигают от 2 до 5 мм.
При повторном изготовлении регулятора, после достижения роста нижней челюсти, ее повторно выдвигают на такое же расстояние.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 9: Лабораторные этапы работы
1
6
5
11
4
3
2
9
7
10
8
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 10: I этап лабораторной работы
После отливки моделей челюстей и опрделения конструктивного прикуса - загипсовка моделей в окклюдаторе или специальном фиксаторе Гротта с учетом конструктивного прикуса
После определения конструктивного прикуса модели челюстей загипсованы в фиксаторе Гротта.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 11: II этап лабораторной работы Гравировка моделей челюстей
Модели челюстей гравируют в области первых верхних временных моляров или первых премоляров округло вверх на 4-5 мм параллельно скату альвеолярного отростка; в области переходной складки слизистой оболочки нижней челюсти с вестибулярной стороны вниз на 5 мм от проекции верхушек корней нижних резцов.
Гравировка гипсовых моделей челюстей позволяет с помощью боковых щитов и нижнегубных пелотов изменить положение нижней губы и щек, стимулировать нормализацию формы зубных рядов и рост нижней челюсти.
При получении оттиска с нижней челюсти край ложки растягивает нижнюю губу, что приводит к сглаживанию переходной складки слизистой оболочки и изменению направления ската альвеолярного отростка.
Если гравировка не выполнена или выполнена неправильно, то нижний край пелотов будет отстоять от альвеолярного отростка, вызывая всасывание слизистой оболочки в этой области, ее травму и задержку роста апикального базиса нижней челюсти,
Для обеспечения достаточной опоры регулятора функций на верхней челюсти и передачи давления на ее зубы в дистальном направлении проволочные петли на клыки располагают в пришеечном участке между клыками и первыми временными молярами или первыми премолярами, а проволочный небный бюгель -между вторыми временными молярами или вторыми премолярами и первыми постоянными молярами.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 12: Ill этап лабораторной работы Сепарация гипсовых зубов на модели верхней челюсти
В периоде смены зубов сепарируют гипсовые зубы на модели верхней челюсти на толщину проволоки (0,9-1,0 мм) между коронками верхних временных клыков и первых временных моляров, а также с дистальной поверхности верхних вторых временных моляров, обеспечивая пришеечное расположение проволочных деталей и оказание давления на коронки первых постоянных моляров в дистальном направлении. В периоде прикуса постоянных зубов гравируют гипсовые модели челюстей в этих же участках.
Перед припасовыванием готового регулятора функций аналогичную сепарацию временных зубов выполняют в полости рта пациента.
При наличии постоянных клыков и вторых премоляров на верхней челюсти сепарацию выполняют в лаборатории на гипсовых моделях верхней челюсти, а перед припасовыванием готового регулятора функций Френкеля I типа названные зубы раздвигают с помощью эластичных или пружинных сепараторов.
Расположение проволочных деталей в пришеечном участке мезиальной поверхности верхних четвертых и шестых зубов обеспечивает передачу давления нижней губы через нижнегубные пелоты на названные зубы в дистальном направлении, что задерживает их физиологическую мезиальную миграцию.
Расположение проволочных деталей между зубами верхней челюсти (справа): 1-2- сошлифовывание эмали с проксимальной поверхности коронок временных зубов в период смены зубов; 3- при прикусе постоянных зубов; между клыками и первыми премолярами, вторыми премолярами и первыми постоянными молярами
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 13: IV этап лабораторной работы Нанесение рисунка деталей регулятора функций Френкеля на гипсовые модели челюстей
Рисунок отражает границы боковых щитов, нижнегубных пелотов и всех проволочных деталей на рабочих моделях челюстей; с язычной стороны - на модели верхней челюсти и нижней челюсти.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 14: V этап лабораторной работы Нанесение изоляционного слоя воска на гипсовые модели челюстей, сложенные в конструктивном прикусе. Проверка толщины воскового изоляционного слоя. Нанесение изоляционного слоя воска на боковые поверхности моделей челюстей
Передние границы воска на верхней челюсти располагают в отгравированных участках над корнями первых временных моляров или первых премоляров, далее обходят место прикрепления щечных тяжей и опускают их вниз до окклюзионной плоскости.
Передние границы воска на нижней челюсти располагают отвесно между клыками и первыми временными молярами или первыми премолярами,
Толщину восковой прокладки подбирают индивидуально, но не толще 2,5 мм. Восковые прокладки разрезают горизонтально на уровне межокклюзионного пространства.
Модели челюстей разъединяют и проверяют толщину прокладки.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 15: VI этап лабораторной работы Изготовление проволочных деталей регулятора функций Френкеля I типа для верхней челюсти
Вестибулярная дуга на резцы верхней челюсти
передает давление на эти зубы в небном направлении.
Диаметр проволоки 0,9 мм, длина 120-150 мм. При резкой протрузии верхних резцов гравируют на гипсовых моделях челюстей ложе для дуги на середине вестибулярной поверхности их коронок. У дистальнои поверхности боковых резцов концы дуги изгибают вверх под прямым углом.
В области углубления альвеолярного отростка на уровне середины корней клыков на дуге делают полукруглые изгибы, а затем концы направляют дистально до середины коронок шестых зубов и загибают их под прямым углом в сторону воска.
Петли на клыки: изгибают две петли на верхние клыки. Диаметр проволоки 0,9 мм, длина 40-45 мм. Петлю выполняют начиная с дистального зигзагообразного изгиба, располагают ее, отступя на 0,8 мм от изоляционного слоя воска. Затем проволоку перегибают в небном направлении между коронками клыков и четвертых зубов, плотно прижимая ее к пришеечному участку четвертых зубов для передачи на них давления в дистальном направлении. С язычной стороны клыка петля огибает его шейку, отступив на 1 мм; с вестибулярной поверхности -не прилегает к его коронке, чтобы не препятствовать расширению верхнего зубного ряда.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 16
Небный бюгель соединяет щечные щиты, препятствует сжатию и деформации регулятора функций под давлением щечных мышц, передает давление на моляры в дистальном направлении. Для его изготовления берут проволоку диаметром 0,9-1,0 мм. В центре бюгеля делают отметку соответствующую средней линии неба и изгибают скобу.
Концы бюгеля направляют по скату альвеолярного отростка и перегибают к пришеечному участку мезиальной поверхности первых постоянных моляров.
Концы небного бюгеля изгибают П-образно, перегибают в сторону жевательной поверхности первых постоянных моляров и укладывают в фиссуру между вестибулярными буграми так, чтобы они не препятствовали зубоальвеолярному удлинению в области первых постоянных моляров и выполняли функцию антиопрокидывателей,
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 17: Детали регулятора функций Френкеля I типа для нижней челюсти
Нижнегубные пелоты устраняют давление мягких тканей нижней губы и подбородка на альвеолярный отросток и способствуют росту нижней челюсти, удлинению нижней губы и улучшению закрывания рта.
Давление мягких тканей снаружи передается через нижнегубные пелоты на регулятор функций в дистальном направлении, что способствует ретрузии резцов верхней челюсти, сдерживает физиологическое мезиальное перемещение верхних клыков, премоляров и моляров.
Скобу для соединения нижнегубных пелотов
изгибают из проволоки диаметром 0,9 мм, длиной 25-30 мм. Она плавно огибает уздечку нижней губы. Ее концы изгибают зигзагообразно, чтобы предотвратить вращение пелотов, и располагают в середине последних.
Парные кронштейны, соединяющие нижнегубные пелоты со щечными щитами, готовят из проволоки диаметром 0,9 мм, длиной 50-69 мм. Мезиальные концы изгибают зигзагообразно, параллельно концам нижнегубной скобы, и располагают от последних на расстоянии 0,5 мм на уровне середины корней боковых резцов. Свободные концы направляют дистально, почти параллельно переходной складке слизистой оболочки, и на расстоянии 15 мм от переднего края восковых прокладок изгибают вниз, а затем внутрь и погружают в воск.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 18
Лингвальная дуга служит ориентиром при перемещении нижней челюсти вперед в положение конструктивного прикуса. Ее готовят из проволоки диаметром 0,9 мм, длиной 150-180 мм. Среднюю часть дуги располагают поверх язычных бугров нижних резцов до дистальнои поверхности коронок клыков. Затем дугу изгибают округло под прямым углом вниз и доводят до дна полости рта, далее округло вверх до контакта клыка с первым временным моляром или первым премоляром. Ее можно использовать для протрузии резцов нижней челюсти в случаях их ретрузии.
Лингвальная дуга: 1- неправильное расположение (пунктир) и правильное (сплошная линия); 2- правильное расположение; 3- неправильное расположение; 4- нежелательное вестибулярное отклонение резцов.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 19
Нижняя часть изгиба лингвальной дуги должна быть направлена дистально и располагаться напротив четвертых зубов, чтобы не препятствовать небольшому скольжению назад выдвинутой нижней челюсти. Эти изгибы дуги способствуют удержанию нижней челюсти в положении конструктивного прикуса за счет возникновения охранительного гингивомускулярного рефлекса.
Концы лингвальной дуги перегибают над межконтактными пунктами нижних третьих и четвертых зубов, чтобы они не препятствовали их мезиальному перемещению. Округло изгибают вниз и затем дистально до середины шестых зубов, где делают на коронку фиксирующий крючок.
В период смены зубов применение лингвальной дуги не рекомендуется, поскольку альвеолярный отросток развит недостаточно, ее изгибы не могут быть опущены в подъязычную область на дожную глубину. В связи с этим отдают предпочтение лингвальному щиту.
Лингвальный щит готовят из пластмассы с целью перемещения нижней челюсти вперед и ее удерживания в этом положении.
Парные кронштейны. Для соединения лингвального щита с боковыми щитами используют стандартные кронштейны или их готовят из проволоки диаметром 1 мм. Располагают кронштейны в задних участках лингвального щита, затем направляют вверх, перегибают над жевательной поверхностью нижних четвертых и пятых зубов.
С щечной стороны кронштейны сначала изгибают вниз, а затем назад на 8-10 мм и располагают параллельно жевательной поверхности зубов. Они должны отстоять от восковых прокладок на 0,75 мм. Дополнительно по показаниям готовят: проволочный стабилизатор, диаметром 0,9 мм, или лингвальную дугу с пружинами.
Лингвальные дуги и пружины бывают различной конфигурации. При нормальном наклоне продольных осей резцов нижней челюсти их делают из проволоки диаметром 0,8 мм; при показаниях к вестибулярному отклонению резцов - из проволоки 0,7 мм. Свободные концы располагают на дистальной поверхности клыков, затем направляют пружины навстречу друг другу и укладывают их на язычных буграх резцов. Делают округлые изгибы на уровне мезиальной поверхности центральных резцов и опускают концы в подъязычную область, где их перегибают дистально и соединяют дугой, либо делают фиксирующие изгибы над стабилизатором перед нисходящими концами кронштейнов
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 20
Правильное расположение лингвальной дуги.
1- лингвальный щит, парные пружины на передние зубы, кронштейны;
2- схематическое изображение нижнегубных пелотов и щитов,
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 21: VII этап лабораторной работы Прикрепление металлических деталей регулятора функций Френкеля к гипсовым моделям челюстей
Все проволочные детали приклеивают липким воском в участках свободных от планируемых пластмассовых деталей.
Металлические детали приклеены к гипсовым моделям челюстей.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 22: VIII этап лабораторной работы Моделировка из самотвердеющей пластмассы деталей регулятора функций Френкеля:
1. лингвального щита;
2. нижнегубных пелотов;
3. боковых щитов.
Лингвальный щит моделируют из пластмассы до изготовления вестибулярных щитов и нижнегубных пелотов. Его располагают в подъязычной области до уровня дистальной поверхности шестых зубов. Следует выполнить его до изготовления вестибулярных щитов и нижнегубных пелотов, отделать, отполировать и снова укрепить на модели нижней челюсти. После этого модели челюстей, загипсованные в окклюдаторе или специальном фиксаторе, складывают в конструктивном прикусе и фиксируют окклюдатор с помощью жестких резиновых колец.
Сначала покрывают пластмассой проволочные детали, затем моделируют из пластмассы нижнегубные пелоты и щечные щиты. Проволочные детали должны отстоять от изоляционного слоя воска или гипсовых моделей челюстей на 0,8 мм. Излишки пластмассы удаляют.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 23: IX этап лабораторной работы Полимеризация самотвердеющей пластмассы
Окклюдатор или специальный фиксатор Грота с моделями челюстей помещают в полимеризатор, наполненный на две трети водой. Средняя длительность полимеризации пластмассы - 40 мин под давлением от 2,5 до 4 атмосфер.
После снижения давления в полимеризаторе до атмосферного, его открывают, вынимают окклюдатор и снимают с него фиксирующие резиновые кольца.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 24: X этап лабораторной работы
Разогревание окклюдатора с моделями челюстей и заготовкой регулятора функций Френкеля в горячей воде для размягчения воска и облегчения снятия регулятора без его деформации с моделей челюстей.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 25: XI этап лабораторной работы Снятие регулятора функций Френкеля с моделей челюстей, его очищение от остатков воска, удаление острых концов проволочных деталей, отделывание, полировка пластмассы и наложение на очищенные модели челюстей
Регулятор выполняют из прозрачной пластмассы для удобства его последующей коррекции. Верхние и нижние границы боковых щитов должны быть округлыми; на уровне межокклюзионного пространства - слегка вдавленными, что обеспечивает ложе для щечных мышц. Губные пелоты должны иметь ромбовидную форму с округлыми углами; в профиль они напоминают падающую каплю с округлой нижней поверхностью и истонченной верхней.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 26: Клинические этапы работы IV этап клинической работы Припасовывание регулятора функций Френкеля в полости рта.
В период смены зубов перед введением в рот регулятора функций Френкеля частично сошлифовывают эмаль с дистальной поверхности временных верхних клыков и мезиальной поверхности временных первых моляров, а также с дистальной поверхности вторых временных моляров. В период постоянного прикуса -накладывают сепараторы для раздвижения зубов, что обеспечивает расположение проволочных элементов регулятора функций в области шеек четвертых и шестых зубов.
Обучают пациента оттянуть указательным пальцем угол рта и осторожно боковой поверхностью ввести регулятор функций Френкеля в полость рта, развернуть его, наложить вестибулярную дугу на верхний зубной ряд и прижать регулятор кверху опираясь на боковые щиты. Выдвинуть нижнюю челюсть, расположить ее резцы впереди лингвального щита или лингвальной дуги, сжать зубы. Обхватить нижней губой нижнегубные пелоты. Сомкнуть губы, не разговаривать и спокойно выслушать советы врача. Врач должен проверить не травмируют ли нижнегубные пелоты, боковые щиты и лингвальный щит слизистую оболочку полости рта, При показаниях откоррегировать пластмассу,
Пациент должен находиться во врачебном кабинете 15-20 минут для частичной адаптации к регулятору функций Френкеля. Затем его повторно осматривает врач и рассказывает правила освоения и пользования регулятором функций Френкеля.
В течение 1 недели надевать аппарат днем на 2-3 часа и стараться разговаривать и читать вслух. Затем ежедневно прибавлять от 30 до 60 минут. Через 1-2 месяца пользоваться регулятором функций в течение суток, снимая его только на период приема пищи.
Основное внимание направляют на тренировку мышц околоротовой области, которая достигается при круглосуточном пользовании регулятором функций Френкеля.
Длительность лечения дистоокклюзии гнатическои разновидности в периодах активного роста челюстей при круглосуточном пользовании регулятором функций Френкеля за исключением времени приема пищи - 2-2,5 года.
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

## Slide 27: Клинический пример
Снижение высоты нижней части лица у девочки 6,5 лет (1); выпуклый профиль лица (2); дистоокклюзия с глубоким резцовым перекрытием, (3-5), (Клинические наблюдения Ю.М. Малыгина).
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»